Une famille d'invariants pour les objets 3D à niveaux de gris par l'analyse harmonique 
 
Zribi Mourad et Faouzi Ghorbel 
Groupe de Recherche Images et Formes (GRIF) 
Ecole Nouvelle d'Ingénieurs en Communication 
Institut National des Télécommunications 
Cité scientifique, Rue G. Marconi, 59658 Villeneuve d'Ascq, France 
Tél : +33 20 33 55 77, Fax +33 20 55 99, email : zribi@enic.fr 
 
 
 
Résumé :  
 
L'extraction de primitives invariantes par rapport à certaines
transformations géométriques est connue pour son importance en
analyse d'images et en reconnaissance de formes. Plusieurs approches
d'analyse de formes ont été développées ces dernières années. Nous
pouvons les classer selon deux types : Les méthodes globales tels
que les moments [4], les descripteurs de Fourier [1], etc....  Les
méthodes locales basées sur la géométrie différentielle [5].
 
Dans cet exposé, nous nous intéressons à l'étude des descripteurs
invariants globaux par rapport au groupe des déplacements M(3). Par
l'approche de l'analyse harmonique, nous proposons une famille
d'invariants pour les objets 3D à niveaux de gris. L'objet de
l'analyse harmonique est de construire la transformée de Fourier (TF)
sur un groupe donné quand elle existe. L'intérêt en reconnaissance de
formes réside dans la possibilité de construire des familles
d'invariants par rapport à ce groupe de transformations grâce au
théorème du retard [3]. La définition de cette TF s'obtient après la
détermination de toutes les représentations irréductibles et unitaires
de ce groupe. Dans le cas du groupe M(3), seules les représentations
irréductibles de classe 1 sont calculées. Il est donc impossible de
définir la TF dans ce groupe. Cependant, les représentations
irréductibles de classe 1 permettent de définir une Pseudo-Transformée
de Fourier qui aboutit à la construction d'une nouvelle famille
d'invariants par rapport à ce groupe [6]. Ces descripteurs ne
vérifient pas le critère de complétude de Crimmins [2], mais repondent
bien celui de stabilité [3].
 
Références : 
 
[1] S. Chen, "A new Vision System and the Fourier Descriptors Method
by Group Representations theory", CDC Conference, Las Vegas, USA,
1985.

[2] T. R. Crimmins, "A Complete Set of Fourier Descriptors for
Two-Dimensional Shape", IEEE, trans., SMC-12, No. 6, pp. 848-855,
Nov/Dec 1982.

[3] F. Ghorbel, "Towards a Unitary Formulation for Invariant Image
Description ; Application to Image Coding", To appear in Annales des
Télécommunications, Special issue on coding.

[4] F. A. Sadjadi et al, "Three dimensional moment invariants", IEEE,
Tran. Pattern Anal Machine Intell., Vol. PAMI-2, pp. 127-136, Mars
1980.

[5] K. C. You and K. S. Fu, "A syntactic approach to shape recognition
using attributed grammars", IEEE Tran. Syst. Man, Cybern., Vol. SMC-9,
pp. 334-345, June 1979.

[6] M. Zribi, H. Fonga and F. Ghorbel, "Set of Invariant Features for
Three-Dimensional Gray-Level Objects by Harmonic Analysis", 13th ICPR,
Vol. I trck A Computer Vision, pp. 549-553, August 1996.